УНИВЕРСАЛЬНЫЕ МОБИЛЬНЫЕ ПЫЛЕУЛОВИТЕЛИ

Предлагаем Вашему вниманию новое поколение универсальных мобильных пылеуловителей. Пылеуловитель УМП–10 предназначен для улавливания сухой пыли от обдирочных, шлифовальных, металлообрабатывающих, деревообрабатывающих станков, прочих задач.

Локальное (местное) применение данного оборудования позволяет исключить в холодное время года расходы, связанные с дополнительным нагревом воздуха.

| Характеристика | УМП – 10 | УМП-9 |
| --- | --- | --- |
| Мощность эл. двигателя, кВт | 4 | 1,5 |
| Производительность по очистке воздуха, м³/час | 3150 | 1500 |
| Скорость воздушного потока на входе, м/с | 27 | 25 |
| Давление на входе, Па | 2240 | 1460 |
| Напряжение, В | 380±10 | 380±10 |
| Степень очистки, % | 99,6 | 99,6 |
| Объем бункера, литров | 30 | 25 |
| Суммарный уровень шума, дБ | 79 | 72 |
| Масса установки, кг | 86 | 68 |
| Присоединительные размеры | 300х130 | 250х100 |
| Габаритные размеры: высота/длина/ширина, мм | 1800 / 1200 / 700 | 1500/1000/ 500 |
| Эл. двигатель | ВРП-4 | ВРП-3,15 |

Принцип работы:

Промышленный пылеуловитель осуществляет двухступенчатую очистку отсасываемого воздуха. Первая ступень - сухой циклон, вторая ступень – тканевый воздушный фильтр.

При вращении рабочего колеса вентилятора создается разряжение, благодаря чему, загрязненный воздух поступает в пылеуловитель циклонного типа. В нем, за счет центробежных сил, крупные частицы пыли перемешаются к стенкам корпуса и поступают в бункер. Далее воздух, проходя через вентилятор, попадает в тканевый фильтр, где окончательно очищается и поступает в обслуживаемое помещение.